ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НП Базовый центр реабилитации и консультирования ОСОРЦ в партнерстве с Asociația Obștească Centrul de Asistență Socială «Casa Speranțelor», реализует  проект «Социальная интеграция без границ», в рамках программы грантов Проекта «Путь к успеху», который внедряется консорциумом организации: Представительство Solidarity Fund PL в Молдове, ОА EcoContact, ОО Ecospectr и ОА Moștenitorii. Проект «Путь к успеху» финансируется Европейским Союзом в рамках программы «Поддержка мер укрепления доверия» и со-финансируется Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках программы польского сотрудничества в целях развития – «Польская помощь».

В целях реализации проекта объявляется конкурс на покупку оборудования.

Цель конкурса:  - определить и выбрать лучшее коммерческое предложение на поставку оборудования для столярно-плотницкой мастерской для детей и молодых людей с ограниченными возможностями.

Просим Вас направить коммерческое предложение о продаже следующих единиц оборудования:

| Настольная Ленточная пила по дереву | *Производитель _____________________ Потребляемая мощность 2.5 (кВт) Число оборотов холостого хода 1400 (об/мин) Скорость пильного полотна: 900 м/мин Длина пильного полотна: 1400x6,5мм 6Z/25мм Максимальная ширина полотна: до 8 мм Глубина реза при 90°/45°: 80 / 45 мм Вылет : 200 мм Размер стола: 305 x 305 мм Наклон стола: -2° до +45° Подключение пылеудаления: __________ *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| --- | --- | --- |
| Пила торцовочная электрическая | Производитель _____________________ Напряжение/частота: 230 В/50 Гц Мощность: 2100 Вт Количество оборотов: 5000 об/мин Диаметр пильного диска (внешний/внутренний): 230/25,4 мм Две трубы Угол поворота диска: 0°/45° Угол поворота стола: -45°/0°/45° Потребляемая мощность 2100 Вт *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Циркулярная настольная пила | Производитель _____________________ Электродвигатель: 230 В / 1600 Вт S6 40% Мощность как эквивалент производительности: 2200 Вт Размеры: 642 х 940 х 830 мм Защита диска: да Пильный диск: 250 мм / 24 зуба - установлен на оборудовании Диаметр отверстия для диска: 30 мм Вращение диска: 4200 об / мин. Наклонный диск: 90-45º Режущая способность: 73мм для 90º / 53мм для 45º Высота стола: 857 мм Размеры стола с удлинением: 610x445 мм - 930x945 мм *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Станок токарный деревообрабатывающий | Производитель _____________________ Расстояние между центрами 457 мм Диаметр обработки над станиной 153 мм Обороты шпинделя 650-3800 U/мин Конус передней бабки M33 Конус задней бабки MK2 Ход задней бабки 50 мм Мощность двигателя 550W / 770W Напряжение 230V Расстояние между центрами 457 мм Диаметр обработки над станиной 153 мм Обороты шпинделя 650-3800 U/мин Конус передней бабки M33 Конус задней бабки MK2 Ход задней бабки 50 мм Мощность двигателя 550W / 770W Напряжение 230V *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Фрезерный станок по дереву | Производитель _____________________ Число оборотов холостого хода 24000 об/мин Потребляемая мощность 1.5 (кВт) Питание сети 220 Вольт Обороты вращающего вала 11500 - 24000 оборотов в минуту Диаметр цангового зажима 6 мм / 6.35 мм / 8 мм / 12 мм / 12.7 мм Размер рабочего столика 610 x 360 мм Размер выдвижного столика 1030 х 360 мм Высота столика 315 мм Диаметр отверстия штуцера 10 см Размеры станка 1030 х 360 х 311 мм *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Стол фрезерный универсальный | Производитель _____________________ вес: 10 кг, диаметр вытяжного штуцера: 57 и 100 мм, магнитный выключатель 230 В, 50-60 Гц, мощность до 2700 Вт, максимальный диаметр фрезы: 50 мм, размеры фрезерного упора: 540-610 х 75 мм, удлинение рабочего стола спереди и сзади: 210x360 мм *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Строгальный станок | Производитель _____________________ Электродвигатель 1,5 кВт 220 В ~50 Гц Размер (Длина x Ширина) стола фугования 737 x 210 мм Размер (Длина x Ширина) стола рейсмусования 255 x 204 мм Макс. ширина строгания 204 мм Мин./макс. высота заготовки 5 / 120 мм Толщина снимаемой стружки 2 мм Диаметр строгального вала 50 мм Количество строгальных ножей 2 Число оборотов строгального вала 8500 об/мин Параллельный упор 590 x 102 мм Диаметр патрубка пылеотсоса 60 мм Габаритные размеры 800 x 450 x 400 мм *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Шлифовальный станок | Производитель _____________________ Диаметр диска, 305 мм Размер бокового стола, 438х156 мм Мощность двигателя, Вт (220 В) 750 Число оборотов, 1400 об/мин Угол установки стола, град 0 – 45 *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Пила дисковая ручная | Производитель _____________________ Питание Сеть 220В Потребляемая мощность 1200.0 (Вт) Максимальный диаметр диска 190.0 (мм) Диаметр посадочного отверстия 30.0 (мм) Максимальное количество оборотов 5200.0 (об/мин) Максимальная глубина пропила 66.0 (мм) Угол наклона 45.0 (град.) Гарантия _________________________ |  |
| Рейсмус | Производитель _____________________ Размеры (Д х Ш х В) 483 x 771 x 401 мм Число оборотов8.500 мин-1 Потребляемая мощность1.650 Вт Ширина строгания304 мм Размер стола304 мм х 771 мм Скорость подачи8,5 м/с Максимальная высота материала155 мм Максимальна глубина строгания 3 мм - ширина заготовки до 150 мм 2 мм - ширина заготовки от 150 до 240 мм 1 мм - ширина заготовки от 240 до 304 мм *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Сверлильный станок | Производитель _______________________ Подключение к сети: 230В ~ 50Гц - Потребляемая мощность: 500 Вт S2 15 мин - Частота вращения шпинделя: 280-2350 об/мин (9-ступенчатая) - Регулировка наклона стола: от 45° до +45° - Крепление сверл. патрона: B 16 - Диаметр сверла: 3-16 мм - Вылет: 115 мм - Макс. глубина сверления: 50 мм *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Лобзиковый станок | Производитель __________________________- Минимальное число оборотов (холостой ход): 400 Максимальное число оборотов (холостой ход): 1600 об./мин Регулировка частоты вращения: вариатор Максимальная высота пропила под углом 90°:50 мм Максимальная высота пропила под углом 45°:27 мм Напряжение питания: 220 В Мощность двигателя: 120 Вт Угол наклона стола вправо, от 0 до: 45° град. Угол наклона стола влево, от 0 до: 45° град. Наклон рабочей поверхности: на 45° в одну сторону Пылесборник Воздушная помпа Подсветка *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Стружкаотсос | Производитель _______________________ Подключение к сети 230В ~50Гц Мощность: 550 Вт Скорость холостого хода: 2850 об/мин Максимальная мощность всасывания: 1,6 кПа Максимальная производительность: 1150 м3 / час Встроенная розетка max мощность: 2500 Вт (16A) Объем контейнера: 65 л Уровень шума: 81 db Всасывающий шланг d = 100 мм и длиной 250 см Адаптер всасывания 100 мм на 2 х 36 мм Гарантия _________________________ |  |
| Сварочный аппарат инверторный | Производитель ___________________________ Вид Электросварка Напряжение 220 Толщина проволоки 1.6-4 Максимальная мощность 6000 Вт Функции HOT-START, ARC-FORCE Плавная регулировка тока в диапазоне 30 – 200 А. *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |
| Заточной станок | Производитель ______________________________ Номинальная мощность 250 Вт Сила тока при напряжении 230В 1.09 А Максимальные обороты хол хода 2950 о&'мин Макс 0 шлифовального диска 150 / 150 мм Толщина шлифовального диска 20 / 40 мм Посадочный 0 шлиф диска 12.7 / 32 мм Прозрачные защитные экраны Защитный кожух дисков Подручники (90 / 45°) Пыле / влагозащитная кнопка пуска Длина сетевого кабеля 15м Размеры инструмента 32* 21 *18 см *Условия о доставке (самовывоз/ доставка) *Срок, в течение которого возможно обменять товар *Гарантийный срок *Цена |  |

# * Поля, помеченные звездочкой, необходимо заполнить самостоятельно.

Просим направлять свои коммерческие предложения в срок до 19 июня 2019 года по e-mail: osorc@yandex.ru и  osorc@mail.ru.

Телефон для справок: + 373 77864599 или +373 53385500

Полученные заявки будут рассмотрены 20 июня 2019 года, с последующим уведомлением компании, предложившей наиболее выгодные условия.